Anexo

Modelo dos boletins produzidos pela SS-SP durante o ano de 2019

- Boletim diário (as oito linhas em azul que aparecem nessa tela são os links para acessar os produtos indicados)

Figura A1.1 – Boletim diário enviado para 454 e-mails cadastrados.

- Boletim da sala de situação

Contém a descrição do local onde está ocorrendo a chuva e a sua intensidade e a chuva acumulada em 24 horas registrada pelo radar de Ponte Nova. O boletim mostra ainda a previsão de chuvas para os próximos 3 dias, chuva acumulada nos próximos 5 dias, temperatura mínima e máxima para a região sudeste do país.

Figura A1.2 - Boletim da sala de situação.

Figura A1.3 – Boletim da sala de situação – continuação.

- Chuva diária das redes Telemétricas do DAEE no Alto Tietê e Cubatão 2017

Boletim gerado diariamente, contendo chuva diária, chuva mensal do mês anterior, chuva mensal parcial do mês corrente e chuva anual parcial até o dia corrente.

Figura A1.4 – Boletim de chuva diária das redes telemétricas do DAEE no Alto Tietê e Baixada Santista.

- Últimos relatos da SSSP – DAEE

Planilha preenchida pelos operadores em tempo real relatando a ocorrência da chuva na área de abrangência dos radares de Ponte Nova e IPMet/UNESP.

Figura A1.5 - Exemplo de relatório de ocorrências.

- Boletins anteriores

Contém as mesmas informações do ‘Boletim da sala de situação’, porém descritas nos dias anteriores.

- DAEE Hidrologia / Situação de Alerta

Este link permite acessar a página inicial do Portal do DAEE.

Figura A1.6 – Página inicial do Portal do DAEE.

Acessando o link ‘Sistema de Alerta / SAISP – FCTH’ podem se consultar produtos gerados pelo radar de Ponte Nova e Redes Telemétricas do Estado de São Paulo. Apresentam-se a seguir, alguns desses produtos.

- Mapa de precipitação (CAPPI)

O mapa de precipitação é chamado de CAPPI - Constant Altitude Plan Position Indicator – que corresponde à intensidade de chuva registrada à altitude constante de 3 km. Este mapa é mostrado na tela do computador em tempo real, atualizado a cada 5 minutos, na área do radar meteorológico de Ponte Nova. Esta área correspondente a um círculo com 240 km de raio, que abrange toda a região leste do Estado de São Paulo, sul dos Estados do Rio de Janeiro e Minas Gerais.

Fgura A1.7 - Exemplo de um CAPPI.

- Boletins de chuva acumulada

Contêm o nome do posto, a chuva acumulada no período indicado e a rede telemétrica a que pertence.

Figura A1.8 - Exemplo de boletim de chuva acumulada.

- Tabela com chuvas e níveis dos rios

Esta tabela apresenta a chuva acumulada em vários pontos da RMSP, a partir das 7 horas do dia corrente, e os níveis dos rios nas seções monitoradas pela rede telemétrica do Alto Tietê e Baixada Santista. Os dados de chuvas e níveis são transmitidos em tempo real, atualizados a cada 10 minutos.

Figura A1.9 - Exemplo de tabela com chuvas e níveis.

##### Gráfico de variação de nível

Este gráfico apresenta a variação do nível em função do tempo, na seção monitorada pela rede telemétrica. Neste gráfico aparecem também os níveis de criticidade representados em diferentes cores.

Figura A1.10 - Gráfico de variação de nível registrado na estação Pirajuçara.

- Último relatório de chuvas no SAISP

Nesse relatório são lançados os dados referentes a eventos chuvosos relevantes, tais como: mudança de estado de alerta, as chuvas observadas pelo radar de Ponte Nova, chuva registrada nos postos telemétricos e gráfico de estados fluviométricos.

Figura A1.11 – Exemplo de relatório referente a um evento chuvoso relevante.

Figura A1.11 – Exemplo de relatório referente a um evento chuvoso relevante – continuação.

- INPE/CPTEC – Previsão de chuvas para os próximos 5 dias

Informações de parceiros (INPE/CPTEC) relativas à acumulada de chuva prevista para os próximos 5 dias para o Estado de São Paulo.

Figura A1.12 - Previsão de chuvas para os próximos 5 dias.

- INPE/CPTEC – Número de dias sem chuvas

Número de dias sem chuvas no Estado de São Paulo, fornecido pelo INPE/CPTEC.

Figura A1.13 - Número de dias sem chuvas no Estado de São Paulo.

Além desses produtos, a SS-SP gera mensalmente boletins contendo hidrogramas e chuvas diárias/mensal dos principais postos telemétricos do Alto Tietê.

Figura A1.14 - Hidrograma mensal registrado no posto Ribeirão dos Couros.

A1.15 - Chuvas diárias e mensal dos postos telemétricos do Alto Tietê.