## Slide 1: Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 2016 – 2027
Santa Cruz da Conceição – SP 10 de Dezembro de 2015

## Slide 2: Deliberação n°146/2012
Prognóstico
Evolução da situação dos recursos hídricos, segundo um ou mais cenários ao longo do tempo
Visão de futuro
  Cenário tendencial
  Cenário Dirigido (metas)

## Slide 3: Estrutura do Prognóstico do 3º Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu
Planos, Programas, Projetos e Empreendimentos Cenário de Planejamento
Gestão dos Recursos Hídricos
  Legislação pertinente aos recursos hídricos;
  Outorga de uso dos recursos hídricos;
  Licenciamento ambiental;
  Cobrança pelo uso dos recursos hídricos;
  Enquadramento dos corpos d’água;
  Monitoramento quali-quantitativo dos recursos hídricos;
  Sistema de informações sobre recursos hídricos
Áreas Críticas e Prioridades para Gestão dos Recursos Hídricos;
Propostas de Intervenção para Gestão dos Recursos Hídricos da UGRHI 09

## Slide 4
Plano Regional Integrado de Saneamento Básico;
Projeto de Estiagem no Trecho Crítico do Rio Mogi Guaçu;
Sistema de Informação da Bacia Hidrográfica do Rio Jaguari Mirim;
Diagnóstico das áreas de produção de água das Microbacias dos municípios de Lindóia, Águas de Lindóia e Socorro;
Levantamento de Uso e Ocupação do Solo em Áreas Ciliares da Bacia Hidrográfica do rio Mogi Guaçu;
Plano Estadual de Recursos Hídricos de 2012-2015; e
Planos de Manejo
Planos, Programas, Projetos e Empreendimentos

## Slide 5: CENÁRIOS DE PLANEJAMENTO
Tendencial
Dirigido
Projeção que segue a tendência dos dados históricos
Estipula-se uma meta a ser atingida, dirigindo os dados para a meta

## Slide 6: Cenários Projetados

## Slide 7: Cenários Projetados

## Slide 8: Cenários Projetados

## Slide 9: Projeção Saneamento Básico

## Slide 10
Abastecimento |  |  | 
Consumo (L/hab.dia) | 2019 | 2023 | 2027
 | 300 | 250 | 200
Cobertura (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 96 | 98 | 100
Perda (%) * | 2019 | 2023 | 2027
 | 40 | 35 | 30
Efluentes domésticos |  |  | 
Geração (kg DBO/hab.dia) | 2019 | 2023 | 2027
 | 0,054 | 0,054 | 0,054
Coleta (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 98% | 99% | 100%
Tratamento (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 95% | 100% | 100%
Eficiência UASB (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 85% | 90% | 95%
Eficiência Lagoa (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 85% | 87,5% | 90%
Eficiência Fossa (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 75% | 75% | 75%
Parâmetros de Simulação
Resíduos sólidos |  |  | 
Geração (kg/hab.dia) | 2019 | 2023 | 2027**
 | - | - | 20%
Coleta de resíduos domiciliares (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 100% | 100% | 100%
Coleta domiciliar seletiva (%) | 2019 | 2023 | 2027
 | 50% | 75% | 100%
* Considerando o panorama estadual de perdas na distribuição de água, toda perda física inferior a 20% foi considerada equivocada. Adotou-se 40% nesses casos. |  |  | 
** Crescimento máximo proposto, intermediário entre o cenário da CETESB e o que não prevê crescimento algum na taxa. |  |  | 

## Slide 11: Cenários Projetados

## Slide 12: Cenários Projetados

## Slide 13: Cenários Projetados

## Slide 14: Cenários Projetados

## Slide 15: Cenários Projetados

## Slide 16: Cenários Projetados

## Slide 17: Cenários Projetados

## Slide 18: Cenários Projetados

## Slide 19: Cenários Projetados

## Slide 20: Cenários Projetados

## Slide 21: Cenários Projetados

## Slide 22: Cenários Projetados

## Slide 23: Cenários Projetados

## Slide 24: Cenários Projetados

## Slide 25: Cenários Projetados

## Slide 26: Cenários Projetados

## Slide 27: Cenários Projetados

## Slide 28: Cenários Projetados

## Slide 29: Cenários Projetados

## Slide 30: Cenários Projetados

## Slide 31: Cenários Projetados

## Slide 32: Cenários Projetados

## Slide 33: Cenários Projetados

## Slide 34: Cenários Projetados

## Slide 35: Cenários Projetados

## Slide 36: Áreas Críticas e Prioridades para Gestão dos Recursos Hídricos

## Slide 37: Áreas Críticas e Prioridades para Gestão dos Recursos Hídricos
  Perda no sistema de abastecimento de água
  Baixo percentual no tratamento de esgoto sanitário
  Poluição/contaminação das águas superficiais/subterrâneas
  Degradação e desmatamento da vegetação natural, erosões e assoreamentos, entre outros

## Slide 38: Mapa de Áreas Críticas – Quantidade - Superficial

## Slide 39: Mapa de Áreas Críticas – Quantidade - Subterrâneo

## Slide 40: Estabelecimento de Prioridades para Gestão dos Recursos Hídricos
Analise dos planos setoriais e regionais
Diagnóstico do 3º Plano da Bacia Hidrográfica do Rio Mogi Guaçu 2016 – 2027
  Ações levantadas dos Planos Setoriais e Regionais da UGRHI 09
  Ações levantadas pela equipe técnica
Proposta de Intervenção para Gestão dos Recursos Hídricos

## Slide 41: Síntese das Ações Levantadas

## Slide 42
Ranking | Plano | Criticidade MOGI | # Ação MOGI | Frequência
1º | PMSB | 04.02 | 1 | 188
2º | PMSB | 01.03 | 4 | 124
3º | PMSB | 01.02 | 3 | 122
4º | PMSB | 10.22 | 1 | 114
5º | PMSB | 04.03 | 2 | 88
6º | PMSB | 10.12 | 5 | 70
6º | PMSB | 10.15 | 1 | 70
7º | PMSB | 10.11 | 1 | 68
8º | PMSB | 02.08 | 5 | 65
9º | PMSB | 04.03 | 4 | 60
10º | PMSB | 02.03 | 7 | 59
11º | PMSB | 02.07 | 7 | 51
12º | PMSB | 01.04 | 1 | 40
13º | PMSB | 01.05 | 2 | 35
14º | PMSB | 01.02 | 4 | 31
14 º | PMSB | 01.03 | 1 | 31
15º | PMSB | 02.03 | 1 | 24
16º | PMSB | 02.06 | 6 | 21
17º | PMSB | 02.09 | 4 | 17
17º | PMSB | 02.09 | 5 | 17
18º | PMSB | 02.01 | 2 | 14
19º | PMSB | 01.03 | 3 | 13
20º | PMSB | 01.08 | 1 | 10
20º | PMSB | 02.01 | 3 | 10
20º | PMSB | 02.06 | 8 | 10
20º | PMSB | 02.09 | 2 | 10
Ranking | Plano | Criticidade MOGI | # Ação MOGI | Frequência
21º | PMSB | 01.07 | 2 | 9
21º | PMSB | 02.01 | 1 | 9
22º | PMSB | 02.01 | 4 | 8
22º | PMSB | 04.04 | 1 | 8
23º | PMSB | 04.05 | 1 | 4
24º | PMSB | 01.06 | 4 | 3
24º | PMSB | 10.07 | 1 | 3
24º | PMSB | 10.07 | 2 | 3
24º | PMSB | 10.07 | 3 | 3
25º | PMSB | 02.09 | 1 | 2
25º | PMSB | 02.09 | 3 | 2
25º | PMSB | 11.04 | 1 | 2
25º | PMSB | 01.04 | 3 | 1
26º | PMSB | 01.05 | 1 | 1
26º | PMSB | 02.12 | 1 | 1
26º | PMSB | 03.03 | 1 | 1
26º | PMSB | 03.06 | 3 | 1
26º | PMSB | 04.01 | 1 | 1
26º | PMSB | 05.01 | 1 | 1
26º | PMSB | 10.02 | 1 | 1
26º | PMSB | 10.02 | 2 | 1
Ranking | Plano | Criticidade MOGI | # Ação MOGI
26º | PMSB | 10.03 | 1
26º | PMSB | 10.03 | 2
26º | PMSB | 10.03 | 3
26º | PMSB | 10.05 | 1
26º | PMSB | 10.05 | 2
26º | PMSB | 10.05 | 3
26º | PMSB | 10.06 | 1
26º | PMSB | 10.06 | 2
26º | PMSB | 10.06 | 3
26º | PMSB | 10.13 | 1
26º | PMSB | 10.14 | 1
26º | PMSB | 10.22 | 2
Ranking das Criticidades
PMSB e PRISB

## Slide 43
1º - Execução de obras e serviços de implantação de sistemas de interceptação, afastamento e tratamento de esgotos urbanos;
  Criticidade: falta ou insuficiência de sistemas de afastamento de esgoto (interceptores e elevatórias)
2º - Ampliação/melhoria do sistema de abastecimento público;
  Criticidade: falha/ineficiência do sistema de abastecimento de água
3º - Reforma na infraestrutura das tubulações antigas e fiscalização sistemática do abastecimento;
  Criticidade: perdas no sistema de abastecimento de água
4º - Elaborar estudos para implantação de aterros sanitários;
  Criticidade: falta de investimentos para coleta, transbordo, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos
5º - Aumento da capacidade de tratamento ou ampliação do sistema de tratamento.
  Criticidade: falta ou insuficiência de sistemas de tratamento de esgoto
Ações Prioritárias – PMSB’s e PRISB

## Slide 44
1º - Fomentar o Investimentos em pesquisas sobre o potencial natural regional;
  Criticidade: falta programas de recuperação e restauração de áreas protegidas
2º Estudo sobre o potencial das UC´s;
  Criticidade: falta programas de recuperação e restauração de áreas protegidas
3º - Criar Plano e Programa Regional de Arborização e Recuperação Florestal Ecossistêmico;
  Criticidade: falta programas de recuperação e restauração da vegetação
4º - Fomentar a fiscalização sistemática das áreas florestadas e instrumentá-la;
  Criticidade: falta programas de recuperação e restauração da vegetação
5º - Fomentar a criação de viveiros de mudas para recuperação de matas ciliares;
  Criticidade: falta programas de recuperação e restauração da vegetação
Ações Prioritárias - Outros estudos

## Slide 45
Instituir, instrumentar e financiar programas de conscientização do uso racional da água junto à população e à rede básica de ensino;
  Criticidade: perdas no sistema de abastecimento de água
Identificar e Regularizar as ligações clandestinas de água;
  Criticidade: perdas no sistema de abastecimento de água
Reforma na infraestrutura das tubulações antigas e fiscalização sistemática do abastecimento;
  Criticidade: perdas no sistema de abastecimento de água
Acompanhamento e controle da perfuração de poços e instalação de hidrômetros;
  Criticidade: falta macro/micromedição nos sistemas de abastecimento público
Hidrometração e macromedição nos sistemas urbanos de abastecimento de água.
  Criticidade: falta macro/micromedição nos sistemas de abastecimento público
Ações Prioritárias - Diagnóstico

## Slide 46: Metas e Ações

## Slide 47
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas ligadas ao controle da poluição |  |  |  | 
META 1: Coletar, interceptar, afastar e tratar o esgoto urbano | Coletar o esgoto urbano (pop. urbana atendida) | 98,0% | 99,0% | 100,0%
 | Interceptar e afastar o esgoto urbano (volume coletado) | 95,0% | 100,0% | 100,0%
 | Trata o esgoto urbano (volume interceptado e afastado até ETE's) | 100,0% | 100,0% | 100,0%
 | Eficiência global de tratamento do esgoto urbano (carga urbana orgânica tratada/carga gerada, em kg_DBO5,20) | 60,0% | 70,0% | 80,0%
META 2: Destinar de forma adequada os resíduos sólidos | Coleta domiciliar (pop. urbana atendida) | 100% | 100% | 100%
 | aterros (por municípios) | 100% com aterros ou IQT adequados | manter | manter

## Slide 48
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas ligadas ao monitoramento das águas |  |  |  | 
META 3: Ampliar a rede regional de monitoramento da qualidade das águas | quantidade de pontos de monitoramento das águas superficiais | manter a rede | estudar ampliação | ampliar rede
 | parâmetros águas superficiais | todos com IQA | estudar viabilidade de ampliação do IQA para IAP, IET e IVA | ampliar parâmetros de monitoramento por ponto
 | quantidade de pontos de monitoramento das águas subterrâneas | estudar ampliação da rede | ampliar a rede | manter
META 4: Instalar rede de monitoramento telemétrico para medição de vazão | rede | Instalar 11 estações fluviométricas telemétricas (Ofício CBH-MOGI nº 51/2015) | Manter rede de monitoramento | estudo da ampliação

## Slide 49
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas ligadas a infra-estrutura de abastecimento |  |  |  | 
META 6: Infra-estrutura de abastecimento de água | Abrangência do sistema de distribuição | 100% da pop. urbana dos distritos-sede | 100% da pop. urbana de todos os distritos | outros núcleos
META 7: Consumo de água e perdas no sistema de abastecimento | consumo per capita (cada município) | < 300 L/hab.dia | < 250 L/hab.dia | < 200 L/hab.dia
 | físicas (por município) | < 40% | < 35% | < 30%

## Slide 50
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas ligadas à drenagem, ao controle de erosão e assoreamento |  |  |  | 
META 8: Incentivar a criação e manutenção de viveiros e banco de sementes de espécies nativas | quant. de viveiros | 1 viveiro por compartimento | 2 viveiros por compartimento | 1 viveiro por município
META 9: Recuperação de APP's | faixa de APP's | recuperação de 20 km² de APP's | recuperação de adicionais 20 km² de APP's | recuperação de adicionais 20 km² de APP's
META 10: Planos de drenagem e controle de erosão | planos de drenagem | estudo e levantamento da existência de planos/projetos de drenagem e controle de erosões (ou macrodrenagem rural) | atualização de 50% dos planos de drenagem municipais | atualização de 100% dos planos de drenagem municipais
 | planos de controle de erosões |  | elaboração de 25% dos planos de controle de erosões | elaboração de 50% dos planos de controle de erosões

## Slide 51
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas para viabilização da gestão de recursos hídricos |  |  |  | 
META 11: Atualização e integração das bases de dados existentes para a bacia hidrográfica do rio Mogi Guaçu. |  | Inserção contínua das informações da bacia no sitio eletrônico do SIGRHi | manutenção | manutenção
META 12: Estudos e proposições para o reenquadramento dos corpos d'água em classes de uso preponderante. |  | (vide Meta 3) | Estudo da atualização do enquadramento de corpos hídricos | Propor a implementação da alteração da classe dos corpos hídricos
META 13: Elaboração e divulgação de relatórios de situação dos recursos hídricos anuais |  | anualmente | anualmente | anualmente
META 14: Elaboração e divulgação do plano de bacias |  | Elaboração do plano de bacia 2020 a 2023 | Elaboração do plano de bacia 2024 a 2027 | Elaboração do plano de bacia 2028 a 2031

## Slide 52
METAS | META | (A) Curto Prazo 2016/2019 | (B) Médio Prazo 2020/2023 | (C) Longo Prazo 2024/2027
Metas para viabilização da gestão de recursos hídricos |  |  |  | 
META 15: Implantação da cobrança pelo uso dos recursos hídricos e uma Agência de Bacia (ou equivalente) |  | Articulação para a 1) operacionalização da cobrança; 2) atualização contínua do cadastro da cobrança; e 3) Estudo de viabilidade da agência de bacia (ou equivalente) | Articulação para a instalação física da agência de bacia (ou equivalente) | manter
Meta 16: Incentivo a programas de treinamento e capacitação; de educação ambiental; e comunicação social alusivos à gestão de recursos hídricos. | plano e programa | Elaborar plano regional de educação ambiental e comunicação social | Implantar o programa regional de educação ambiental e comunicação social | -
 | ações | Fomentar ações de educação ambiental relativas ao uso racional da água, manejo de resíduos sólidos, conservação dos recursos hídricos; fortalecer o vínculo Comitê x Escola x Comunidade | Fomentar ações integradas de educação ambiental e cursos de aperfeiçoamento e treinamento | Fomentar ações integradas de educação ambiental e cursos de formação de multiplicadores

## Slide 53: Horizonte de Planejamento dos Recursos
Chart: 
| 2016-2019 | 2020-2023 | 2024-2027
recursos | 40103400 | 57982200 | 57982200
demanda | 39983333.3333 | 47103333.3333 | 46503333.3333

## Slide 54: PDCs
Deliberação CRH nº 55, de 15 de abril de 2005
PDC 1: BASE DE DADOS, CADASTROS, ESTUDOS E LEVANTAMENTOS - BASE | PDC 5: PROMOÇÃO DO USO RACIONAL DOS RECURSOS HÍDRICOS – URRH
PDC 2: GERENCIAMENTO DOS RECURSOS HÍDRICOS – PGRH | PDC 6: APROVEITAMENTO MÚLTIPLO DOS RECURSOS HÍDRICOS – AMRH
PDC 3: RECUPERAÇÃO DA QUALIDADE DOS CORPOS D'ÁGUA - RQCA | PDC 7: PREVENÇÃO E DEFESA CONTRA EVENTOS HIDROLÓGICOS EXTREMOS - PDEH
PDC 4: CONSERVAÇÃO E PROTEÇÃO DOS CORPOS D’ ÁGUA – CPCA | PDC 8: CAPACITAÇÃO TÉCNICA, EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COMUNICAÇÃO SOCIAL – CCEA

## Slide 55: Distribuição dos Recursos por PDCs
Chart: curto prazo
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
2016-2019 | 1700000 | 200000 | 18250000 | 4000000 | 8050000 | 0 | 6667000 | 1117000
Chart: curto, médio e longo prazos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
soma | 6500000 | 3000000 | 58350000 | 12600000 | 24150000 | 0 | 25641000 | 3351000
PDC | 2016-2019
1 | 4,3%
2 | 0,5%
3 | 45,6%
4 | 10,0%
5 | 20,1%
6 | 0,0%
7 | 16,7%
8 | 2,8%
todos | 100%
PDC | 2016-2019 | 2020-2023 | 2024-2027
1 | 4,3% | 5,1% | 5,2%
2 | 0,5% | 3,0% | 3,0%
3 | 45,6% | 42,6% | 43,1%
4 | 10,0% | 9,8% | 8,6%
5 | 20,1% | 17,1% | 17,3%
6 | 0,0% | 0,0% | 0,0%
7 | 16,7% | 20,1% | 20,4%
8 | 2,8% | 2,4% | 2,4%
todos | 100% | 100% | 100%

## Slide 56
Entre em contato conosco!
VM Engenharia de Recursos Hídricos
contato@vmengenharia.com.br
Telefone: (16) 3307-3538
Endereço: Rua Dom Pedro II, 1241
São Carlos, SP