AGENTE TECNICO FEHIDRO – CETESB

- INFORMAÇÕES GERAIS PARA QUALQUER TIPO DE EMPREENDIMENTO

  - Histórico e localização da comunidade.

  - Descrição do sistema de limpeza urbana existente e da forma da destinação fina existente e sua localização.

  - Definição do horizonte de planejamento indicando os anos de implantação de etapas intermediárias, quando houver.

  - Estudo populacional

    - Apresentação de dados censitários disponíveis, incluindo população atual.

    - Apresentação de estudo de crescimento populacional, contemplando o horizonte de projeto e os anos de implantação de etapas intermediárias, se houver.

  - Definição das porcentagens de atendimento da população por serviços de coleta de lixo.

  - Definição de coeficientes de geração “per capita” de resíduos domiciliares e eventuais correlações entre população e quantidades de resíduos gerados (sazonalidade, população flutuante etc).

  - Atividade Industrial

1.7.1. Identificação das industrias existentes que eventualmente poderão co-dispor resíduos industriais no sistema e descrição sucinta das mesmas (fluxograma, matéria-primas, produtos e resíduos).

1.7.2. Previsão, se houver, de novas industrias a serem incluídas durante o período de planejamento.

  - Estimativa das quantidades de resíduos a serem tratados ou dispostos no sistema projetado (incluindo os resíduos dos serviços de limpeza e os de origem industrial).

  - Caracterização qualitativa dos resíduos sólidos a serem dispostos no sistema indicando sua classificação, de acordo com NBR 10004 – Resíduos Sólidos – Classificação.

  - Apresentar certidão da prefeitura municipal onde deve constar a autorização e conformidade do empreendimento em questão, com relação às posturas de uso e ocupação do solo.

- SISTEMA DE DISPÓSIÇÃO PROPOSTO

Apresentar a forma de disposição de cada resíduo abrangido pelo sistema proposto, justificando este sistema e apresentando uma descrição sumária do mesmo, incluindo todos os elementos constituintes.

3. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DE SISTEMAS DE DISPOSIÇÃO POR ATERROS

3.1. Quando os sistemas envolvidos forem constituídos por aterros, deverão ser apresentadas as descrições e o dimensionamento do sistema, de forma a atender as normas abaixo relacionadas, de acordo com o tipo de resíduo.

3.1.1. Resíduos não perigosos NBR 8419 – Apresentação de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos Urbanos;

3.1.2. Resíduos perigosos:

- NBR 8418 – Apresentação de Projetos de Aterros de Resíduos Perigosos;

- NBR 10.157 – Aterros de Resíduos Perigosos – Critérios para Projeto, Implantação e Operação.

3.2. Caracterização da Área

3.2.1. Informações gerais: localização, acessos, dimensões, vizinhança, topografia, vegetação, uso do solo, jazidas de terra de cobertura.

Apresentar as plantas e os desenhos, em escala 1:50.000.

3.2.2. Caracterização geológica e geotécnica (área de intervenção e jazidas de terra): sondagens (apresentar plantas e desenhos, em escala 1:50.000 dos pontos de sondagem), caracterização do solo (permeabilidade, tipo, etc.)

3.2.3. Caracterização climatológica: temperaturas, regime de chuvas, evapotranspiração.

3.2.4. Sistemas hídricos: águas superficiais, águas subterrâneas, uso de mananciais na área de interferência.

3.2.5. Apresentar plantas e desenhos da situação atual, em escala1:500 ou 1:1000, do levantamento planialtimétrico com curvas de nível de metro em metro e referência ao nível do mar.

3.3. Informações do projeto

3.3.1. Dados básicos do projeto:

- determinação dos tipos de resíduos a serem aterrados;

- previsão das quantidades de lixo e volumes a serem operados;

- alternativa construtiva e configuração do aterro;

- justificativa da alternativa adotada;

- formação do aterro – operações básicas;

- capacidade volumétrica do aterro;

- estimativa de vida útil;

- cálculo da célula padrão;

- estimativa do volume de terra de cobertura;

- configuração das camadas;

- seqüência construtiva;

- configuração final do aterro.

3.3.2. Sistemas de proteção ambiental:

- impermeabilização: alternativa tecnológica, justificativa, método construtivo;

- drenagem de líquidos percolados: cálculos da vazão nas diversas fases (balanço hídrico), dimensionamento do sistema e memória de cálculo, materiais utilizados, método construtivo;

- drenagem de gases: dimensionamento do sistema, método construtivo, justificativa;

- tratamento de líquidos percolados: alternativa tecnológica, justificativa, dimensionamento;

- drenagem de águas pluviais: dimensionamento do sistema e memória de cálculo. Método construtivo, materiais.

3.3.3. Sistemas de monitorização

- águas superficiais e águas subterrâneas: alternativa tecnológica, justificativa, localização dos poços de monitorização, método construtivo, análises a serem realizadas, freqüência de amostragem, período de estudo;

- estabilidade do aterro: método utilizado, justificativa, localização das estruturas a serem utilizadas, freqüência de medição, período de estudo;

- estruturas de apoio e proteção ambiental: estruturas a serem monitoradas, freqüência, período de observação.

3.3.4. Estruturas de apoio: cercas, portaria, balança, estruturas de controle de entrada e saída de resíduos e/ou pessoas, iluminação, etc.

3.3.5. Plano de encerramento de aterro: uso futuro da área, justificativa, obras necessárias, revegetação, espécie, layout final.

3.3.6. apresentar os fortes detalhes, em escala adequada, longitudinal e transversal do maciço e demais estruturas.

4. DESCRIÇÃO E DETALHAMENTO DE SISTEMAS DE INCINERAÇÃO

Nos casos em que o sistema de disposição final for um incinerador, deverão ser fornecidas as seguintes informações:

4.1. Caracterização dos resíduos

Em complementação a caracterização solicitada no item anterior, apresentar também análise ou estimativa de cada resíduo (pior caso) a ser incinerado, em termos de:

- Viscosidade (para líquidos)

- Poder calorífico

- Constituintes orgânicos tóxicos (ver listagem 4 da NBR 10.004, resíduos sólidos – classificação)

- Composição elementar (C, H, CL, F. O, metais e cinzas)

Apresentar também codificação dos resíduos. Segundo NBR 10.004

4.2. Dimensionamento do incinerador

Relacionar o seguinte:

- tipo, modelo e fabricante;

- capacidade nominal;

- desenhos em escala de todas as unidades do sistema, com condições lineares e apresentação de seções transversais, inclusive da câmara de combustão;

- descrição do sistema de combustível auxiliar (tipo e alimentação);

- desenho do queimador e pulverizador; tipo de material de construção;

- descrição da forma de alimentação de resíduos e dos dispositivos de controle desta alimentação, bem como sua vazão;

- descrição do sistema de intertravamento automático de alimentação de resíduos;

- localização e descrição dos indicadores de temperatura, pressão, fluxo e dispositivo de controle;

- descrição do processo e diagrama de instrumentação;

- indicação e descrição dos dispositivos de controle de poluição, incluindo os seguinte dados:

  - filtros: material e tipo do meio filtrante, área de filtragem e mecanismo de limpeza;

  - lavadores: tipo, vazão do líquido e outros produtos químicos utilizados; características do equipamento: formato e distribuição de bicos pulverizadores; material de enchimento e anteparos;

  - precipitadores eletrostáticos: resistividade das partículas, área de coleta, tensão aplicada e características dos equipamentos, tais como placas e eletrodos;

  - características de condicionamento de gases, caso esteja previsto este tipo de equipamento.

4.3. Condições de operação esperadas

- temperatura de combustão e tempo de resistência dos resíduos na câmara de combustão;

- balanço térmico;

- balanço de massa;

- composição a ser esperada dos gases de combustão, particularmente no que se refere às substâncias tóxicas, teor de monóxido de carbono a ser esperado no gás de chaminé;

- volume, vazão e temperatura esperado do gás de chaminé;

- eficiência de remoção do HCI esperado;

- emissões fugitivas. Esperadas e procedimentos do seu controle;

- indicação da quantidade a ser esperada de cinzas, formas de remoção, transporte e destino final dos resíduos;

- limites do sistema de intertravamento da alimentação de resíduo composto, baseado em parâmetros importantes de operação identificados.

4.4. Teste de queima (para o caso de queima de resíduos perigosos)

- descrever as condições que serão utilizadas no teste (temperatura, vazão do ar, taxa de alimentação de resíduos, principais compostos tóxicos a serem avaliados, rotação, no caso de forno rotativo, uso de combustível auxiliar, etc.);

- descrever plano de amostragem, indicando parâmetros que serão avaliados, freqüência, forma e local de tomadas de amostras;

- cronograma estimativos dos testes.

4.5. Planos operacionais e dados complementares

Apresentar:

- plano de inspeção e manutenção do incinerador, inclusive de tanques de estocagem;

- plano de controle de emergência, como fogo, explosão, derramamento (ver esquema da norma ABNT NBR 10.157 – aterros de resíduos perigosos – critérios para projetos, construção e operação);

- plano de monitoramento dos efluentes líquidos e gasosos;

- plano de análise de resíduos (ver norma ABNT NBR 10.157 – aterro de resíduos perigosos – critérios para projetos, construção e operação);

- dados dos fluxo de veículos com resíduos, indicando tonelagem e freqüência;

- mapa indicando fluxo de tráfego de veículos de resíduos, bem como pavimentação dos acessos.

5. USINA DE COMPOSTAGEM

Nos casos em que o sistema de tratamento de resíduos for uma usina de compostagem deverão ser fornecidas as seguintes informações:

5.1. caracterização dos resíduos

Em complementação aquela do item 3 acima, apresentar, também, análise ou estimativa de cada resíduos, a mistura de resíduos a ser compostado, em termos de:

- teor de matéria orgânica biodegradável

- composição em termos de materiais reciclável

- teor de materiais não recicláveis e não degradáveis.

  - dimensionamento de instalação

Apresentar o seguinte:

- tipo de usina, modelo e fabricante;

- capacidade nominal;

- desenhos em escala de todas as unidades do sistema com dimensões e seções transversais;

- tipo dos materiais de construção;

- descrição das formas de separação, alimentação e dos dispositivos de controle dessa alimentação assim como sua vazão;

- descrição do processo;

- indicação e dimensionamento dos dispositivos de controle de poluição, incluindo aqueles relativos a emissões gasosas e liquidas;

- dimensionamento dos pátios de cura e armazenagem de resíduos, de rejeito e de produtos separados;

- destinação dos rejeitos e demais materiais separados na usina, assim como composto produzido.

5.3. condição de operação esperada – Indicar pelo menos:

- sistemas de controle de operação da usina;

- sistemas de controle das operações de cura (parâmetros e condições operacionais);

- relação C/N esperada e verificada;

- sistema de controle de qualidade do composto produzido.

5.4. Planos Operacionais e Dados Complementares

Apresentar conforme item 4.5. acima.

6. OUTROS SISTEMAS

No caso de outros sistemas, eles devem ser descritos da melhor maneira possível, de tal forma que possibilite entender os princípios de funcionamento utilizados, a efetividade do sistema, a sua capacidade, o seu dimensionamento e as prováveis características dos efluentes líquidos, sólidos e gasosos, e os planos gerenciais pertinentes como: plano de inspeção e manutenção e plano de controle de emergências.

Dependendo do sistema, outras informações poderão ser requeridas.

7. CUSTO DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

7.1. Especificação dos Equipamentos, Materiais e Serviços

Apresentar a especificação técnica detalhada dos equipamentos, obras civis, serviços e materiais a serem empregados no sistema proposto e respectivos custos.

7.2. Fornecer os orçamentos, ou pedidos de compra, para a aquisição dos equipamentos, obras civis e contratação de serviços.

7.3. Fornecer memoriais descritivos de execução dos serviços e critérios de medição.

7.4. Justificar, através de memória de cálculo, os critérios utilizados para quantificação de materiais e serviços utilizados para a determinação do montante de recursos solicitado para cada item de investimento previsto no projeto em questão. Quando necessário, para melhor compreensão, anexar desenhos esquemáticos ou outro material impresso julgado conveniente para auxiliar a compreensão.

Apresentar os critérios usados para quantificação e especificação dos equipamentos e materiais auxiliares.

7.5.Citar as fontes de informações utilizadas para elaboração dos custos dos itens de investimentos apresentados, como publicações, catálogos ou manuais, em caso de não haver orçamento ou pedidos de compra.

7.6. Planilha de custos.

Apresentar planilha de custos para o empreendimento, conforme modelo anexo, incluindo todos os custos referentes a materiais, equipamentos, serviços e mão de obra, quer própria, quer contratada, informando a data-base dos valores.

7.7. Apresentar o Cronograma Físico/Financeiro.

Caso haja alterações nos valores, prazos de implantação do empreendimento ou de parcelas de desembolsos previstas nos cronogramas apresentados, estes deverão ser atualizados e reapresentados.

OBSERVAÇÕES:

- Estes modelos abordam apenas itens gerais, podendo não ser abrangentes para todos os casos. Assim é importante mencionar os eventuais itens relevantes para o empreendimento em questão, que não constem nos modelos;

- Adotar para os valores citados na planilha de custos e no cronograma físico/financeiro a mesma data-base;

- Poderão ser solicitadas informações adicionais, se necessárias para a avaliação do projeto.

MODELO

## PLANILHA DE CUSTOS

PROJETO:

DATA BASE:   /   /

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | QUANTI-DADE | UNIDADE | PREÇO UNITÁRIO | PREÇO TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obras civis |  |  |  |  |
|  | Escavações |  |  |  |  |
|  | Cortes |  |  |  |  |
|  | Regularização de fundo |  |  |  |  |
|  | Transporte de terra |  |  |  |  |
|  | Drenagem sub-superficial |  |  |  |  |
|  | Impermeabilização |  |  |  |  |
|  | Drenagem de águas pluviais |  |  |  |  |
|  | Drenagem de percolados |  |  |  |  |
|  | Drenagem de gases |  |  |  |  |
|  | Tratamento líq. Dos percolados |  |  |  |  |
|  | Fundações |  |  |  |  |
|  | Estruturas, alvenaria, acabamento |  |  |  |  |
|  | Pavimentações |  |  |  |  |
|  | Poços monitoramento-lençol freático |  |  |  |  |
| 2 | Equipamentos |  |  |  |  |
|  | Bombas |  |  |  |  |
|  | Alimentadores |  |  |  |  |
|  | Câmara de combustão |  |  |  |  |
|  | Dispositivo controle poluição ar |  |  |  |  |
| 3 | Material hidráulico e elétrico |  |  |  |  |
|  | Tubis |  |  |  |  |
|  | Conexões |  |  |  |  |
|  | Válvulas |  |  |  |  |
|  | Cabos |  |  |  |  |
| 4 | Instrumentação |  |  |  |  |
|  | Alarme de nível |  |  |  |  |
|  | Dispositivo controle de operação |  |  |  |  |
| 5 | Outros |  |  |  |  |
|  | Estudos e projetos |  |  |  |  |
| CUSTO TOTAL |

30/11/01 (c:ert/fehidro/resíduo fehidro)